УСТАНОВКА БЫТОВАЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

КОНСЕРВОВ

ПАСПОРТ НЗ 58.00.00 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Установка бытовая для стерилизации консервов (в дальнейшем - установка) предназначена для стерилизации консервирования мяса, птицы, рыбы, овощей и других продуктов в натуральном соку без применения консервант расфасованных и закатанных в стеклянные банки объемом 0.5 и 1,0 л. в домашних условиях.— -

' Установка может быть Использована на малых консервных предприятиях и фермерских хозяйствах.

- Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики изложены в таблице 1.

Таблица 1— Основные технические характеристики

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Вместимость установки, л, не менее НЗ 58.00.00-00.НЗ 58.00.00-01. НЗ 58.00.00-02 | 30, 24, 20 |
| 2. Рабочее давление, МПа | 0.35 |
| 3. Температу ра стерилизации. °С | 110...115 |
| 4. Масса установки, кг, не более НЗ 58.00.00-00. НЗ 58.00.00-01.НЗ 58.00.00-02 | 20 |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более НЗ 58.00.00-00 НЗ 58.00.00-01 НЗ 58.00.00-02 | 0300x650 0300x570 0300x520 |
| 6. Установленный срок службы установки, лет (с заменой резинотехнических изделий и восстановлением лакокрасочного покрытия), не менее | 10 |
| 7. Давление открытия клапана предохранительного, МПа | 0,7нш- |

1 - корпус установки; 2 - крышка: 3 - коромысло: 4 - винт; 5 - обратный клапан; 6 - манометр; 7 - клапан предохранительный; 8 - прокладка; 9 -паспорт на установку; 10 - решетка; 11—запасная прокладка.

Принцип работы заключается в том, что из-за повышения, при нагреве, давления до 0,35МПа увеличивается температура стерилизации консервируемых продуктов до (110 ... 115) °С.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе с установкой допускаются совершеннолетние лица, изучившие данный паспорт.

- Запрещается использовать установку без заполнения водой его корпуса.

5.5 Запрещается допускать детей к работающей установке.

- Не допускается эксплуатация установки при давлении выше рабочего давления.

- Запрещается открывать крышку установки, не убедившись в отсутствии избыточного давления по показаниям манометра и нажатием на золотник обратного клапана.

- Запрещается оставлять без присмотра работающую установку.

- Запрещается самостоятельно разбирать предохранительный клапан.

- Запрещается проводить какие-либо работы на клапане предохранительном при наличии давления в установке.

- Настройка клапана предохранительного должна производиться на специально оборудованном стенде.

- Запрещается устанавливать установку на плиту отверстием сброса избыточного давления клапана предохранительного к центру комнаты.

- Клапан предохранительный необходимо оберегать от ударов.

- Запрещается использовать для консервирования банки с наклейками во избежание забивания наклейками предохранительного клапана.

- Запрещается переносить крышку установки за манометр, клапан предохранительный и обратный клапан.

- Во время работы установки:

-не прикасаться к горячим поверхностям установки;

-не наклонять, не перемещать и не поднимать установку;

-не вывинчивать винт зажима крышки 2 (рисунок 4.1) установки.

- Запрещается эксплуатация установки с двумя и более прокладками в крышке.

- ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Снять крышку с манометром, клапаном предохранительным и обратным клапаном. Проверить комплектность согласно раздела 3 и рисунка 1 настоящего паспорта.

  - Проверить наличие одной резиновой прокладки в крышке установки. (Не допускается установка в крышку более одной прокладки).

  - Рекомендуемая высота воздушного зазора (от продукта до крышки) в закатанной банке должна быть в пределах (20.. .30) м

  - При консервировании мясных и других пищевых продуктов установить на решетку в корпус установки закатанные с продуктом банки по кругу в 1 или 2 штабеля и залить водой так, чтобы вода была выше верхнего ряда банок на 50...60 мм.

- Желательно заложить ткань между банками во избежание их повреждения.

- Убедиться в наличии одной прокладки в крышке установки.

- Зажать герметично крышку и закачать насосом воздух через обратный клапан до давления 0,15 МПа (1,5 атм.).

- Обязательно проверить герметичность установки мыльным раствором в местах уплотнения крышки.

Подогревом на самой большой горелке газовой плиты на максимальном огне довести давление внутри установки до 0,35 МП 3,5 атм.), что соответствует 115°С (см. табл. 2.1).

- Выдержать давление 0,35 МПа в течение ориентировочного времени стерилизации, указанного в таблице 2.2, регулировкой источника нагрева.

Зависимость температуры в корпусе установки от внутреннего избыточного давления указана в таблице 2.1. Таблица 2.1 — Зависимость температуры в корпусе установки от внутреннего избыточного давления

| Р, МПа | 0,15 | 0.25 1 | 0,30 | 0,35 I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, °С | 20 | 55 | 90 | 115 1 |

Таблица 2.2— Ориентировочное время стерилизации продуктов

| Наименование продукта | Ориентировочное время стерилизации, мин |
| --- | --- |
| Мясо: говядина | 60 |
| курица | 40 |
| Рыба | 25 |
| Овощи | 15 |

Время стерилизации должно определяться исходя из особенностей продуктов и вкусовых предпочтений потребителя.

Отключить источник нагрева и, не стравливая давления, выдержать установку пока не охладиться до комнатной температуры. После охлаждения и достижения давления внутри установки не более 0,i5 МПа (1.5 атм.) с помощью золотника обратного клапана медленно стравить оставшееся избыточное давление до 0 и открыть крышку.

Во избежание срыва крышек с банок чрезмерно быстрый нагрев, резкое охлаждение и резкий сброс избыточного давления не допускается!

Конструкция установки не позволяет нагревать установку на электрических плитах!

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ

  - Установка транспортируется всеми видами транспорта. Не допускается резкие встряхивания, кантовка, загрязнение, механические повреждения и попадание влаги на установку.

При нарушении указанного правила завод-изготовитель не несет ответственности за сохранность установки.

  - Установка поставляется в пакете из воздушно-пузырьковой пленки или без упаковки по согласованию с потребителем.

  - Установка должна храниться в сухом закрытом помещении, в упаковке или без нее. «Паспорт» установки положить в полиэтиленовый пакет и уложить внутрь корпуса установки. Укладывать на крышку с манометром, клапаном предохранительным и обратным клапаном какие-либо предметы категорически запрещается.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Установка негерметична | Износ резиновых уплотнителей | Заменить уплотнители |

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям ТУ РБ 00153637.016-97 при соблюдении потребителе! условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через магазин.

- Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с момента изготовления.

- Гарантия не распространяется на установки:

- без паспорта:

- без штампа магазина и даты продажи в гарантийном талоне;

- использовавшиеся с нарушением установленных правил эксплуатации.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Дата рекламации | Содержание | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

Приложение А Сведения о содержании цветных металлов

| Составная часть установки | Содержание цветных металлов, кг |
| --- | --- |
| Клапан предохранительный | Медь и медные сплавы (ЛС 59-1) 0,065 |

# Footnotes

При открытии клапана предохранительного возможен срыв крышек с банок и разрушение самих банок. Во избежание данного инцидента строго выдерживайте рабочее давление.

- Сведения о содержании цветных металлов указаны в Приложении А.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки входят:

- установка бытовая для стерилизации консервов, шт -1

- паспорт на установку НЗ 58.00.00 ПС, шт	-1

- запасная прокладка поз.11 рисунок 4.1, шт	-1

- пакет из воздушно-пузырьковой пленки, шт	-1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ Устройство установки показано на рисунке 1.